《岩矿测试》常见表格的写作格式——参照设计各类表格（共3页）

【写作格式参照内容】 表格样式+数据单位格式+中英文标题

【各表多元素的安排顺序】 原则上，全文表格各元素的安排顺序须一致。

【光谱/质谱仪的工作条件】

表1  ICP-MS仪器工作条件

Table 1 Working parameters of the ICP-MS instrument

| 工作参数 | 设定条件 | 工作参数 | 设定条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1350 W | 测量方式 | 跳峰 |
| 冷却气（Ar）流量 | 13.0 L/min | 扫描次数 | 50 |
| 辅助气（Ar）流量 | 0.75 L/min | 停留时间/通道 | 10 ms |
| 雾化气（Ar）流量 | 1.0 L/min | 每个质量通道数 | 3 |
| 采样锥（Ni）孔径 | 1.0 mm | 总采集时间 | 20 s |
| 截取锥（Ni）孔径 | 0.7 mm |  |  |

【样品分析结果——质谱为例】

表2质谱工作条件和方法回收率

Table 2 Working parameters of ICP-MS and recovery tests of the method

| 元素 | 反应气流量 (mL/min) | Rpq值 | 等值当量浓度 (µg/L) | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 加标1 (1.750µg/L) | 加标2 (4.311µg/L) | 加标3 (9.952µg/L) |
| 52Cr | 1.8(CH4) | 0.8 | 0.0047 | 93.8 | 93.7 | 107 |
| 53Cr | 1.6(CH4) | 0.7 | 0.0025 | 92.0 | 97.8 | 102 |

【荧光光谱分析条件】

表3  XRF仪器分析条件

Table 3  Working conditions of the XRF instrument

| 元素 | 分析线 | 分析晶体 | 准直器 （μm） | 探测器 | 电压 （kV） | 电流 （mA） | 2θ （°） | 背景 （°） | PHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LL | UL |
| Sr | Kα | PX10 | 150 | Hiper Scint. | 60 | 60 | 25.14 | 24.28 | 25 | 75 |
| Rb | Kα | PX10 | 150 | Hiper Scint. | 60 | 60 | 26.62 | 26.00 | 25 | 75 |
| Na | Kα | PX1 | 700 | Flow | 30 | 120 | 28.00 | 26.81 | 34 | 66 |

【样品分析结果】

【多个样品，多个元素，同一含量单位】

表4 样品分析

Table 4  Analytical results of elements in samples

| 样品编号 | 含量(µg/g) |  |
| --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | TFe2O3 |  |
| 1 | 54.1 | 13.5 | 7.12 | 3.59 | 3.16 | 1.79 | 13.8 |  |
| 2 | 48.0 | 15.5 | 13.3 | 9.70 | 1.82 | 0.03 | 11.3 |  |
| 3 | 44.6 | 13.4 | 8.81 | 7.77 | 3.38 | 2.32 | 13.4 |  |

【同一样品，多个元素，含量单位不同，按含量单位分类排列，如(g/g和%】

表5 样品中主次量元素分析

Table 5  Analytical results of major and minor elements in samples

| 元素 | 含量(µg/g) | 元素 | 含量(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sr | 0.19~345 | Mg | 0.018~0.65 |
| Rb | 1.5~117 | Cl | 0.008~2.8 |
| Mn | 0.51~1240 | Na | 0.001~1.9 |

【标准物质分析结果】+【方法精密度+准确度+检出限】

【多个标准物质，多个元素，同一含量单位，单位统一放在表格右上角】

表6标准物质分析

Table 6  Analytical results of elements in National Reference Standard Materials

| 元素 | GBW 10016 | GBW 10021 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准值 (µg/g) | 测量值 (µg/g) | 标准值 (µg/g) | 测量值 (µg/g) |
| Sr | 9.1±1.2 | 6.779 | 55±3 | 49.988 |
| Rb | 117±5 | 120.032 | 9.5±0.6 | 6.882 |
| Zn | 51±2 | 53.136 | 32±2 | 27.219 |

【多个样品，多个元素，含量单位不同，按含量单位分类排列，如(g/g和%】

表7 标准物质分析

Table 7  Analytical results of elements in National Reference standard materials

| 标准样品 | 含量(%) |  | 含量(µg/g) | 质量比 m(Cu):m(Fe):m(Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | TFe2O3 |  | Cu | Zn |  |
| BCR-2 | 54.1 | 13.5 | 7.12 | 3.59 | 3.16 | 1.79 | 13.8 |  | 19 | 127 |  | 1 | : | 5084 | : | 6.7 |
| BIR-1a | 48.0 | 15.5 | 13.3 | 9.70 | 1.82 | 0.03 | 11.3 |  | 125 | 70 |  | 1 | : | 63 | : | 0.56 |
| GBW 07105 | 44.6 | 13.4 | 8.81 | 7.77 | 3.38 | 2.32 | 13.4 |  | 49 | 150 |  | 1 | : | 1914 | : | 3 |

【多个标准物质（给出相应的物质名称），多个元素，同一含量单位】

表8方法准确度和精密度

Table 8  Accuracy and precision tests of the method

| 标准物质 | 元素 | 含量(µg/g) | 相对误差（%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 标准值 | 测量值 | 校正值 |  |  |
| GBW 07104 （安山岩） | Cu | 55±4 | 60.21 | 56.1 | -2 | 2.5 |
|  | Zn | 71±7 | 75.82 | 70.1 | 1.27 | 2.5 |
|  | Eu | 1.02±0.07 | 1.516 | 1.03 | -0.98 | 2.6 |
|  | Gd | 2.7±0.4 | 3.598 | 2.66 | 1.48 | 3.2 |
|  | Tb | 0.41±0.07 | 0.445 | 0.42 | -2.44 | 2.1 |
| GBW 07123（辉绿岩） | Cu | 82.6±7.6 | 106.8 | 82.6 | 0 | 3.1 |
|  | Zn | 160 | 190.2 | 167 | -4.38 | 2.3 |
|  | Eu | 3.5±0.5 | 3.859 | 3.37 | 3.71 | 1.9 |
|  | Gd | 7.2±1.1 | 9.053 | 7.22 | -0.28 | 2.6 |
|  | Tb | 1.1±0.1 | 1.215 | 1.06 | 3.64 | 2.8 |

【精密度：多个样品，某一元素，精密度RSD数据都只需保留小数点后一位】

表9 方法精密度

Table 9  Precision tests of the method

| 锆石样品 | Ti含量(µg/g) | RSD （%） | 测定次数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均含量 | 标准偏差 |  |  |
| 91500 | 4.74 | 0.39 | 8.2 | 20 |
| MUDTANK | 3.98 | 0.22 | 5.5 | 19 |
| PENGLAI | 3.46 | 0.09 | 2.6 | 20 |

【精密度：某一样品，多个元素，精密度RSD数据只需保留小数点后一位】

表10 方法精密度

Table 10  Precision tests of the method

| 元素 | 方法精密度(n=12) | 元素 | 方法精密度(n=12) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值(%) | RSD（%） |  | 测定值(µg/g) | RSD（%） |
| Bi | 4.74 | 2.6 | P | 5.7 | 8.2 |
| Co | 3.55 | 3.2 | Pb | 2.4 | 2.9 |
| Ni | 3.98 | 4.0 | Zn | 8.9 | 5.5 |

【准确度：某一样品，多个元素，多种方法比对】

表11 本法与锍镍试金-ICPMS方法的比较

Table11 Analysis results of Pt and Pd in copper concentrate samples by two different methods

| 样品编号 | Pt含量(µg/g) | Pt含量(µg/g) |
| --- | --- | --- |
|  | 本方法 | 锍镍试金-ICPMS法 | 本方法 | 锍镍试金-ICPMS法 |
| 1 | 2.3 | 2.0 | 5.7 | 5.3 |
| 2 | 3.7 | 3.3 | 2.4 | 2.4 |
| 3 | 8.4 | 8.1 | 15.7 | 16.1 |

【检出限：某一样品，多个元素】

表12 方法检出限

Table 12  Detection limit of elements

| 元素 | 检出限 (µg/g) | 元素 | 检出限 (µg/g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bi | 18.8 | P | 8.3 |
| Co | 1.43 | Pb | 17.9 |
| Ni | 2.70 | Zn | 8.27 |

【准确度+检出限：某一样品，多个元素】

表13方法准确度和检出限

Table 13  Accuracy tests of the method and the detection limit

| 元素 | 测定平均值 (µg/g) | 标准偏差 (µg/g) | 检出限 (µg/g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 0.35 | 0.047 | 0.47 |
| Zn | 0.58 | 0.082 | 0.82 |
| Tb | 0.0013 | 0.00023 | 0.0023 |